Лабораторные бани для науки

Водяные бани, масляные бани и погружные устройства широко используются во многих областях.

Но все ли бани одинаковы?

Мы покажем вам, почему вам может понадобиться что-то ещё.

## ВВЕДЕНИЕ

Водяные бани, погружные устройства и охладители, а также масляные бани используются для нагревания или охлаждения образцов или поддержания их при постоянной температуре. Если речь идёт о лабораторных банях, вариантов применения множество!

В этом руководстве мы поможем вам определить функции, которые Вам действительно нужны для Вашей работы, чтобы Вы не тратили драгоценный бюджет на функции, которые Вы никогда не будете использовать. Мы рассмотрим три основные типа бань:

Водяные бани Масляные бани

Погружные устройства и охладители

Мы познакомим Вас с диапазонами рабочих температур и специальными функциями, а также дадим обзор общих вопросов, которые следует задать при разговоре с производителем или дистрибьютором.

## Оглавление

Лабораторные Водяные бани	1

Диапазоны температур Типы

Возможности

Лабораторные Масляные бани	7

Диапазоны температур Типы

Возможности

Погружные температурные устройства и Охладители	11

Диапазоны температур Типы

Возможности

Общие характеристики бань и сопутствующих инструментов	14

ЛАБОРАТОРНЫЕ ВОДЯНЫЕ БАНИ

Лабораторные водяные бани в основном используются для нагрева или поддержания образцов при заданной температуре в лаборатории. Водяная баня обычно состоит из:

- Камера из нержавеющей стали, заполненная водой, в которую погружен контейнер для образцов.

- Нагревательный элемент.

- Интерфейс, используемый для управления устройством.

Водяные бани используются для самых разных целей, таких как проведение реакций при заданных температурах в биологических лабораториях, нагревание легковоспламеняющихся химических веществ, подогрев растворов перед инъекцией, а иногда и приготовление реагентов.

Тип бани, который Вы выберете, зависит от температурных условий, которые требуются для Ваших лабораторных нужд. На рынке представлены четыре распространенных температурных диапазона:

Общий Стандартный Точный

Низкотемпературный.

Рабочие температурные диапазоны различаются по двум основным критериям:

- Максимальная рабочая температура – самая высокая температура, при которой устройство может безопасно и эффективно работать.

- Точность регулировки температуры, которая отражает величину разницы между установленной температурой воды и её фактическим значением.

При покупке водяной бани рассчитывайте на универсальный температурный диапазон от +5°C до 99,9°C. Если требуется температура выше 99,9°C, Вам нужна масляная баня или альтернатива.

### ЕСТЬ ТАК МНОГО РАЗНЫХ ТИПОВ ВОДЯНЫХ БАНЬ. ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ МОЕЙ ЛАБОРАТОРИИ?

Вам доступно множество опций для работы, каждая из которых обладает своим набором функций. Давайте рассмотрим их подробнее:

ЛАБОРАТОРНЫЕ  ВОДЯНЫЕ  БАНИ

## КОМПАКТНЫЕ ВОДЯНЫЕ  БАНИ  ПОСТОЯННОЙ  ТЕМПЕРАТУРЫ

Компактные Водяные бани постоянной температуры – это именно то, чем они являются. Они имеют емкость для воды 4-7 литров, что делает их идеальными для небольших помещений и удобными в хранении. Как правило, в них нет циркуляции, то есть вода постоянно находится в бане. Тепло передается конвекцией, что менее эффективно, чем циркуляция (как в прецизионных банях ниже). Тем не менее, компактная конструкция этих небольших настольных систем означает, что нагрев занимает меньше времени, чем в больших банях с конвекционным нагревом. В зависимости от размера и модели компактной водяной бани, которую вы решите купить, существуют несколько замечательных функций, на которые мы рекомендуем обратить внимание:

Съёмная ёмкость для воды упрощает её замену.

Термометр для точного определения фактической температуры воды.

Встроенная защита вокруг резервуара для воды для защиты операторов от жары и ожогов.

Компактные водяные бани постоянной температуры Yamato серии BM доступны в объемах 4 л, 5 л и 7 л. Yamato также предлагает также бани серии BS с максимальной температурой кипения воды. Они могут вмещать несколько контейнеров различных размеров, поскольку их внутренняя емкость варьируется от 4,7 л. до 14 л.

Модели серии BS также является энергосберегающими. Они нагреваются за счет конвекции, чтобы обеспечить низкое энергопотребление, и используются в долгосрочных исследовательских целях.

Чем больше рабочий объём, тем более энергоемкой становится баня. С точки зрения энерго-эффективности мы рекомендуем бани объёмом не более 15 литров, и серия BS как раз подходит для этих целей. При объёме свыше 15 л. энергетическая эффективность начинает падать.

Вот некоторые полезные функции, на которые следует обратить внимание:

- Предотвращение перегрева.

- Электрический прерыватель утечек для защиты оператора и образца от опасного воздействия тока.

- Встроенные корзины аксессуаров для нескольких колб.

ЛАБОРАТОРНЫЕ  ВОДЯНЫЕ  БАНИ

## ВЫСОКОТОЧНЫЕ (Прецизионные) ВОДЯНЫЕ БАНИ  ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Прецизионные водяные бани постоянной температуры также часто называют водяными банями с циркуляцией. Они с большой точностью поддерживают заданную температуру за счет переноса тепла посредством циркуляции воды. Они идеально подходят для задач, требующих высокой точности поддержания температуры, например, для поддержания однородности температуры в ферментах и серологических приложениях. Обычно применяются для высокопроизводительных операций, где конвекция будет нецелесообразна из-за своей малой скорости. Некоторые особенности, которые следует учитывать, включают в себя:

Стеклянное смотровое окно и опциональная съемная крышка позволяют оператору визуально контролировать образец и поддерживать точность температуры.

Цифровой дисплей, отображающий изменения температуры.

Высокоточный термостат для  высокоточной регулировки температуры.

Модели серии Yamato BK, оснащенные смотровым окном, работают при фиксированной температуре и доступны с емкостью бака от 27 л до 144 (!) л.

ЛАБОРАТОРНЫЕ  ВОДЯНЫЕ  БАНИ

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ

ВЫСОКОТОЧНЫЕ (Прецизионные)

ВОДЯНЫЕ БАНИ

ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Операторы программируемых высокоточных водяных бань с постоянной температурой могут быть освобождены для более сложных работ благодаря функции программирования. Возможность программирования водяных бань этого типа делает их подходящими для выполнения задач, требующих широкого диапазона температур и высокой степени точности, таких как фармацевтические и медицинские исследования. Их программируемость также делает их идеальными для долгосрочных процедур, таких как поддержание состояния образца до тех пор, пока он не будет готов к использованию. Программируемые ванны почти всегда представляют собой циркуляционные ванны из-за точности, которую обеспечивает этот тип нагрева. Чтобы оптимизировать работу программируемой водяной бани, обратите внимание на следующие функции:

- Возможность коммуникации с другими устройствами.

- Множество доступных схем циркуляции.

- Высокая точность установки температуры (нередко можно увидеть точность ±0,01°)

### СЕРИИ

### BH и BA

Серии BH и BA — программируемые прецизионные водяные бани Yamato. Они имеют чрезвычайно высокую степень точности регулировки температуры благодаря высокоточному термостату и циркуляционному насосу. Серия BH имеет температуру ±0,01°C, а температура BA составляет ±0,02~±0,07°C. Его программная работа позволяет комбинировать температуру, время и режимы как одну операцию.

ЛАБОРАТОРНЫЕ  ВОДЯНЫЕ  БАНИ

## НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ

## ВОДЯНЫЕ БАНИ

## ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Водяные бани постоянной низкой температуры поддерживают заданную температуру образцов в диапазоне рабочих температур от -10 до 80°C посредством циркуляции. Низкотемпературные водяные бани иногда используются для отвода тепла от образцов или для доведения их до комнатной температуры. При покупке низкотемпературной водяной бани постоянной температуры следует обращать внимание на следующие моменты:

- Большой объём бака делает эти ванны универсальными и полезными в различных областях применения.

- Регулируемая высота полки для размещения колб разных размеров.

- Функции безопасности, относящиеся конкретно к вашей задаче.

### !СЕРИЯ BBL

Серия BBL (доступна в объемах 8 л. и 13 л.) работает в более широком диапазоне температур от -10 до 80°C с

температурной точностью ±0,01°C.

www.yamatorussia.ru	6

## ЛАБОРАТОРНЫЕ МАСЛЯНЫЕ БАНИ

Лабораторные масляные бани в основном используются для нагрева образцов, которым необходимо достичь более высокой температуры, чем позволяют водяные бани. Как правило, они используют те же механизмы (конвекция, циркуляция), но стоят дороже. Они также устойчивы к микробам, которые могут присутствовать в водяных банях, и не теряют жидкость при испарении, как это происходит в водяных банях.

ЛАБОРАТОРНЫЕ  МАСЛЯНЫЕ  БАНИ

## ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДИАПАЗОНЫ

Диапазоны рабочих температур шире, чем у водяных бань, некоторые приборы работают в диапазоне +10~180°C, а некоторые устройства (в зависимости от типа масла) способны работать при температуре выше 270°C.

### СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО МАСЛЯНЫХ БАНЬ В ИНТЕРНЕТЕ. КАК УЗНАТЬ, КАКАЯ ПОДОЙДЕТ МНЕ ЛУЧШЕ?

Температурный диапазон и размер являются основными критериями для большинства пользователей.

ЛАБОРАТОРНЫЕ  МАСЛЯНЫЕ  БАНИ

## КОМПАКТНЫЕ

## ЛАБОРАТОРНЫЕ МАСЛЯНЫЕ БАНИ ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Компактная лабораторная масляная баня постоянной температуры представляет собой устройство малого размера с емкостью бака 5-7 литров, подходящее для небольших нагревательных реакций в исследовательских учреждениях. Компактные настольные устройства не могут достигать таких высоких температур, как масляные бани большей емкости. Они жертвуют некоторой мощностью в пользу компактного размера. Но даже эти небольшие устройства могут работать при высоких температурах в диапазоне 180°C и выше.

Функции, на которые следует обратить внимание при выборе, включают в себя:

- Цифровое управление и отображение настроек температуры.

- Съемный масляный бак для легкой очистки или замены типа масла.

- Защитные кожухи или листы для защиты операторов в небольших помещениях.

Модели серии Yamato BO доступны вместимостью 4 л., 5 л. и 7 л. с максимальной рабочей температурой 180°C или 199°C, в зависимости от выбранной модели.

ЛАБОРАТОРНЫЕ  МАСЛЯНЫЕ  БАНИ

## ЛАБОРАТОРНЫЕ МАСЛЯНЫЕ БАНИ ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

## БОЛЬШОЙ ЁМКОСТИ

Лабораторные масляные бани большой емкости и постоянной температуры столь же просты, как и их название. Созданные для крупномасштабных операций, они часто имеют множество функций безопасности. Работа при экстремальных температурах, которых могут достигать эти большие инструменты (270°C или выше!) может быть опасной. Чистое рабочее место, защитное снаряжение и обучение важны для всех операторов. Некоторые функции, на которые следует обратить внимание при выборе:

- Струйное перемешивание для равномерного распределения при высокой температуре.

- Резервные устройства защиты от перегрева (в некоторых устройствах их три и более).

- Максимальное время нагрева до двух часов или менее.

### СЕРИЯ BOA от YAMATO

Серия Yamato BOA оснащена 3 предохранителями от перегрева и баком емкостью 37 л.

Погружные температурные устройства и охладители отличаются от водяных и масляных бань одним существенным аспектом: вместо погружения образца в водяную или масляную баню погружные устройства и охладители сами помещаются в емкость, наполненную водой или маслом, а образец располагают в этой ёмкости при достижении необходимой температуры. Их применение также весьма различно. Иногда для регулировки температуры небольшого количества предварительно нагретого или охлажденного образца используют погружные устройства и охладители.

### Я ИСПОЛЬЗОВАЛ ЭТИ УСТРОЙСТВА РАНЬШЕ, НО НИКОГДА НЕ ПОКУПАЛ ИХ ДЛЯ МОЕЙ ЛАБОРАТОРИИ. НА ЧТО МНЕ НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ?

ДИАПАЗОНЫ  ТЕМПЕРАТУР

Погружные устройства постоянной температуры работают при максимальной температуре 200°C, тогда как погружные охладители работают при минимальной рабочей температуре -20°C. Несмотря на широкий диапазон температур, погружные устройства и охладители не предназначены для образцов большой емкости.

ПОГРУЖНЫЕ  ТЕМПЕРАТУРНЫЕ  УСТРОЙСТВА  И  ОХЛАДИТЕЛИ

## ПОГРУЖНЫЕ  УСТРОЙСТВА

## ПОСТОЯННОЙ  ТЕМПЕРАТУРЫ

Погружное устройство постоянной температуры представляет собой термостатическое устройство, которое поддерживает постоянную заданную температуру при погружении в воду. Чтобы добиться максимальной производительности, обратите внимание на следующие функции при покупке:

- Схемы регулировки силы водяной струи для контроля продуктивности.

- Модели, которые можно использовать как в воде, так и в масле.

- Функция предустановки температуры с сохранением в памяти устройства.

### СЕРИЯ BF от YAMATO

Серия BF от Yamato имеет опциональную испытательную ванну емкостью от 8 до 27 л, хотя ее также можно использовать с другими ваннами, такими как встряхивающая ванна Yamato BW-400. Механизм перемешивания может быть водоструйным или пропеллерным. Модель BF-600 может использовать воду или силиконовое масло в качестве среды.

ПОГРУЖНЫЕ  ТЕМПЕРАТУРНЫЕ  УСТРОЙСТВА  И  ОХЛАДИТЕЛИ

## ПОГРУЖНЫЕ  ОХЛАДИТЕЛИ

## (NEOCOOL DIP)

Погружные охладители (Neocool Dip) предназначены для использования в сочетании с водяной баней. При погружении в водяную баню погружной охладитель немедленно охлаждает жидкость с помощью погружного змеевика.

Функции, на которые следует обратить внимание при покупке погружного охладителя:

- Спиральная трубка из хромированной меди для защиты от коррозии.

- Гибкий охлаждающий змеевик для легкого погружения в различные типы образцов.

- Ручки для переноски для безопасного и эргономичного использования.

Охлаждающие змеевики Yamato серии BE изготавливаются либо из хромированной меди, либо из нержавеющей стали SUS304 для обеспечения высокой коррозионной стойкости.

## ОБЩИЕ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ БАНЬ И СОПУТСТВУЮЩИХ ПРИБОРОВ

Помимо специфических особенностей каждого типа бани, есть некоторые общие особенности, которые важно понимать при выборе. Ниже мы подготовили список вопросов, которые Вы должны задать себе при поиске лабораторной бани:

- Имеются ли в установке функции обеззараживания, такие как съемные резервуары или встроенные дренажи?

- Насколько просты в использовании элементы управления? Они аналоговые или цифровые?

- Позволяет ли устройство использовать дополнительные аксессуары? (Например, водяная баня с возможностью добавления блока охлаждения).

- Насколько просто обслуживать оборудование? Подвержены ли материалы коррозии?

ОТЛИЧНО, ВЫ УЗНАЛИ ВСЕ, ЧТО НАДО БЫЛО УЗНАТЬ. НО КАК ЭТО ПРИМЕНИТЬ?

Изложите свой рабочий процесс на бумаге, запишите наиболее важные функции из этого руководства по покупке и поговорите с производителями о вашем приложении. Бани часто используются в разных приложениях на одном рабочем месте (в частности, в колледжах и университетах), поэтому вы можете разделить расходы с другими отделами, расширив некоторые функции, которые могут не понадобиться вашему отделу, но нужны другому отделу.

Обладая более чем 130-летним опытом работы в отрасли, Yamato Scientific хорошо оснащена, когда речь идет о предоставлении превосходных услуг и самых современных продуктов для научного рынка. Вся продукция производится в соответствии со строгими стандартами качества и международными нормативными требованиями.

# Text boxes

ЛАБОРАТОРНЫЕ  ВОДЯНЫЕ  БАНИ

ДИАПАЗОНЫ ТЕМПЕРАТУР

?

!

?

!

СЕРИЯ  BO от YAMATO

!

ПОГРУЖНЫЕ

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСТРОЙСТВА

И ОХЛАДИТЕЛИ

?

!

!

YAMATO

’S

BE SERIES

?